## Slide 1: Cloud Computing
Guillaume RANCE – Service Commun Informatique
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Mutualisation du stockage et des ressources

## Slide 2: Ce que nous allons voir…
Résumé de notre infrastructure
Vmware View : Desktop As A Service, mise à disposition des ressources aux utilisateurs
Gestion du stockage avec l’hyperviseur Nexenta

## Slide 3: Service Commun Informatique
Au service de la pédagogie de 2 UFR
      7000 utilisateurs actifs,
      20 salles (PC/Tx) sur 3 sites géographiques
3 Personnels IE, ASI, ASI contractuel + 1 Directeur
      40,000€/an
Cluster Vmware Enterprise + 3 ESXi 5.5
      600Go RAM
      72 cœurs logiques
      50 VMs pour le service
      300 VMs postes de travail individuelles accessibles via le portail VIEW
Stockage de 25To
      MD3000i Dell
      2 Synology RS3412xs SSD
      Hyperviseur de stockage Nexenta sur Dell R510
Notes: Moyens financier et humain modérés par rapport à l’environnement pris en charge : besoin d’outils efficaces, choix du placement d’argent

## Slide 4: Accès aux ressources
Qu’est ce que le VDI ?
Les ressources nécessaires
Notre retour d’expérience sur les 3 dernières années

## Slide 5
L’utilisateur veut une machine Windows
    Environnement connu et identique au cours des TPs
    Simple d’accès
    Connexion sécurisée et rapide
Nous fournissons des postes de travail au travers de Vmware View
    Via RDP, PCoIP ou HTML5
    Par pools d’enseignement (Math, Bio, Chimie…)
    Sans surcharger notre stockage et notre puissance de calcul
    Sans trop impacter notre temps de travail
Virtual Desktop Infrastructure
Notes: Le but pour l’utilisateur
Comment répondre à ces attentes : résumé théorique de la solution
12pools pour un total de 250vm

## Slide 6: Virtual Desktop Infrastructure
VMware Horizon VIEW, un addon à VMware VSphere
    Une infrastructure virtualisée gérée par un vCenter
    Un View composer pour gérer les postes de travail
    Un Security Server : frontal pour accéder à une VM
    Un Connection Server liant l’utilisateur avec sa future VM
    Un moyen d’authentification (Active Directory)
    Du stockage capable de fournir énormément d’IOPS
    Du réseau véloce, ordonné et cloisonné
    Des €€€€€ et de l’investissement humain
Notes: Ce qui constitue l’ensemble de la solution VIEW

## Slide 7: Comment accéder à sa VM
VCenter
VM
Security Server
Connection Server
Active Directory
SSD
VM
VM
VM
VM
VM
VM

## Slide 8: VDI = Clones liés
Modèle
Snapshot du 17Avril2014
Replica
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
20Go sur Raid5 SAS
20Go sur SSD
7x250Mo sur SSD
Pour 7 VM identiques on occupe 21.75Go en clones liés contre 140Go pour 7 machines complètes

## Slide 9: Avantages de la machine kleenex
On ne se soucis pas peu des problèmes de compromission de la VM
Un seul modèle à préparer
Minimiser l’impacte sur le volume stockage
Maximiser l’utilisation du cache
Gain de temps et de soucis mais il faut s’en donner les moyens

## Slide 10
RAM : 250 VDI  500Go minimum sans compter l’infra de service
Ressources techniques nécessaires

## Slide 11: IOPS : pour seulement l’allumage de 30 VDI

## Slide 12
IOPS : pour la recomposition de 15 VDI
Notes: Jusqu’à 6000iops pour 5 disques au travail
Disque SAS 15,000 : 180iops soit plus d’une 20ene de disques pour le même resultat

## Slide 13: Ressources nécessaires
Savoir où vous allez car il vous faudra investir pour avoir une infrastructure viable et stable
Des €€€€€ pour
      Les licences : 12K€ + View : 7K€
      Les ESXi : 25K€
      Le réseau : 4K€
      Le stockage : 13K€
      Les sauvegardes sur NAS distant via VEEAM : 2K€
      La formation des personnels
      63,000€ depuis les 3 dernières années
Notes: 15,000€ / an pour etre capable de fournir un service efficace à 7000 utilisateurs potentiels

## Slide 14: Bilan de ces trois dernières années
Le VDI est entré dans les mœurs et indispensable
      Très régulièrement + de 35 connexions simultanées et dépassement des 50 jetons
Vrai recul/savoir faire sur le besoin d’IOPS et de RAM
Transfert de compétences aisée, passionnante
Administration des pools et du VDI peu chronophage
Retour sur investissement intéressant dans un contexte de faire plus et d’être au service de l’utilisateur

## Slide 15: Hyperviseur de stockage
SDS : Software Defined Storage
Licence gratuite, limitée mais permissive
Installation et utilisation triviale (voire avancée…)
Notre usage

## Slide 16: Principes de fonctionnement
Software Defined Storage : logiciel Bare Metal
      Installation sous forme d’appliance
  Choix disque système  Réseau  Paramétrer l’accès à l’interface
Absorbe tous types de disques, locaux ou externes :
      SSD importés depuis une baie Synology,
      NL SAS local à la machine supportant Nexenta,
      Import iSCSI depuis une baie constructeur…
Notes:                 Séparer la partie software et hardware du stockage

## Slide 17
Système de fichiers unique : ZFS
      Grande flexibilité et capacité de stockage
      Simplicité d’administration
      Compression et déduplication à la volée
      Eviter la perte de données : RaidZ ( Raid logiciel )
      Snapshot
La RAM sert de cache, 32Go sur notre R510
Exporter le stockage :
      NFS
      CIFS
      iSCSI
      Rsynch…

## Slide 18: Interface et gestion du stockage

## Slide 19: Interface et gestion du stockage

## Slide 20
Interface et gestion du stockage

## Slide 21: Gérer ses disques
Je vois mes disques
Comment les utiliser ?
      Log ?
      Cache ?
      Raidz1/2/3 ?
      Mirror ?
Rendre performant mon volume de disques ?
      Déduplication
      Compression
Exporter un espace disque :
      NFS, CIFS, FTP, Rsync
      iSCSI
Sauvegarde
      Snapshot
      Sauvegarde externe

## Slide 22: Licensing
Notes: NexentaStor is a commercial software that provides enterprise-class storage solutions for everyone who needs superior features, including unlimited incremental backups or 'snapshots', block level mirroring, snapshot mirroring (replication), integrated search, and easy management of extremely large storage pools. Being based on the OpenSolaris distribution, NexentaStor provides iSCSI and NAS based storage solutions with several capabilities that are required by most organizations. NexentaStor is distributed as an Enterprise Edition and a Community Edition, which is free for up to 18TB of storage. The NexentaStor Community Edition can also be downloaded from Softpedia, here. Moreover, VMware and Citrix XenServer images are available for download from the project's home page.
Requirements:
64 bit processor
2 GB RAM minimum for evaluation (recommend 4 to 8 GB)
2 identical relatively small disks for high-availability system folder
Additional drives/storage for data volumes
Limitations:
Free 45-day trial.

## Slide 23: Licence gratuite mais…
Ne pas négliger les ressources
    Un lien réseau efficace
    RAM et CPU conséquent pour la déduplication, compression etc…
    Des disques en quantité pour le RAIDZ logiciel
    Bonne répartition des disques (IOPS) pour les LOG, le CACHE…
    Support minimum  une sauvegarde minimum
    Chronophage
Notes: Séparation du besoin d’IOPS pour le stockage, du besoin d’IOPS pour le management

## Slide 24: Notre expérience sur
Rapport coûts/avantages excellent… quand tout va bien
    Version gratuite avec de bonnes fonctionnalités et jusqu’à 18To
Utilisation simple du produit : raid5 + raidz0 + NFS
    Couac en raidz1 : perte de metadonnées équivalente à la perte de 2 disques
Exportation vers toutes nos machines : NFS, CIFS, iSCSI
Perspectives d’évolution en restant dans le gratuit
La gestion du stockage plus poussée demande de se spécialiser et un vrai investissement
Test de la concurrence Datacore, Netapp : hors budget