## Slide 1
Contrôle d’accès au réseau
Emmanuel REUTER
Journée ARAMIS 11 Avril 2013

## Slide 2: I. Glossaire
NAC : Network Access Control
NAS : Network Access Server
GVRP : Generic Vlan Registration Protocol
Radius : Remote Authentication Dial-In User Service
Attribute value pairs : Attributs renvoyés par le radius
LDAP : Lightweight Directory Access Protocol
BYOD : Bring your Own Device

## Slide 3: I. IFSTTAR : Etat des lieux
Architecture réseau complexe distribuée sur le territoire Français
8 sites IFSTTAR
Plus de 200 switches
Plus de 1700 machines
Environ 80 portables
Environ 35 tablettes
+… BYOD

## Slide 4: I. Problématique du contrôle d’accès au réseau
Enjeu : Faire en sorte que chacun des réseaux informatiques restent protégés et que les utilisateurs aient accès aux ressources
  Personnels de l’IFSTTAR
  Thésards, personnes de passage
  Prestataires
  Machines pilotées depuis l’extérieur
  Les filiales

## Slide 5: I. Problématique du contrôle d’accès au réseau
Chaque personnel de l’IFSTTAR doit pouvoir se déplacer sur tous les sites
  Portables via le Wifi
  Portables connectés sur le réseau filaire
  Tablettes, Smartphones, etc..
Eviter la multiplication des adresses MAC des machines dans les différents DHCP
Dans tous les cas, il faut diminuer l’intervention humaine pour ce type d’urgence
Contrôler qui/quoi se connecte

## Slide 6: II. Solution
Basée sur un LDAP central
  Structure du LDAP
    Objectclass dhcpHost
    Attribut dhcpHWAddress
    Attribut dhcpVlan
    Attribut ieee802
Tout fonctionne ensuite sur le LDAP
  Un serveur DHCP par site qui récupère ses données dans le LDAP IFSTTAR
  Une base de données Mysql pour conserver les logs des connexions
  Tout le réseau est configuré de la même manière : fixe ou migrant
  Une seule déclaration des adresses MAC dans le LDAP, quelque soit le site
  N’importe quelle machine de l’IFSTTAR peut se connecter n’importe où

## Slide 7: II. Solution
dhcpStatements: fixed-address 192.168.182..193
dhcpVlan: 182
objectClass: dhcpHost
objectClass: dhcpOptions
objectClass: ieee802Device
objectClass: radiusprofile
dhcpOption: broadcast-address 137.121.162.255
dhcpOption: routers 192.168.182.201
dhcpOption: subnet-mask 255.255.255.0
dhcpHWAddress: ethernet 00:0b:86:ca:d3:88
macAddress: 00:0b:86:ca:d3:88
uid: 000b86cad388
radiusTunnelAssignmentId: 182
radiusTunnelPrivateGroupId: 182
radiusTunnelType: VLAN
radiusTunnelMediumType: IEEE-802

## Slide 8: III. Architecture de la solution
FreeRadius
Mysql
NAS
NAS
NAS
NAS
Routeur
Dhcp
Ldap
Portail Captif

## Slide 9: III. Architecture de la solution
Un replicat LDAP par site
Un DHCP local qui interroge le LDAP local
Le backup est assuré, par la configuration des :
  Switches vers le radius de Marne pour l’accès au réseau
  Cœurs de réseaux pour le secours DHCP vers Marne

## Slide 10: III. Architecture de la solution
Quid du Nomadisme
  Relativement aisé d’installer le certificat « maison » sur son matériel personnel
  Comment savoir quelle machine se connecte au Wifi
    Matériel IFSTTAR
    Matériel personnel

## Slide 11: III. Architecture de la solution
On dérive la solution du NAC filaire
  Contrôle via le Radius du Certificat
  Contrôle via le Radius de l’adresse Wifi de la machine qui se connecte
    Deux cas :
      Portable maison => deux adresses Ethernet
      Tablettes, Smartphones => une seule adresse Ethernet
      Utilisation du champ « macAddress » ieee802Device

## Slide 12: III. Politique actuelle
Matériel IFSTTAR
  Accès complet au réseau
Matériel Tablette/Smartphone
  Accès au réseau limité
    Même si c’est du matériel IFSTTAR
Matériel personnel
  Renvoyé dans une zone de quarantaine (id filaire)

## Slide 13: Questions ?
D’autres informations à
http://www.association-aristote.fr/doku.php/public:seminaires:seminaire-2013-02-07